znak sprawy: WIP.271.16.2019		                            	Proszowice, 24.10.2019 r.

| ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ |  | Pieczęć Zamawiającego |
| --- | --- | --- |

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy hali sportowej MOSiR w Proszowicach  w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast RPO WM na lata 2014-2020.

W związku z nadesłanymi pytaniami, Zamawiający – Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia:

Pytanie: 1.

Prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrów sztucznej trawy:

- rodzaj włókna

- detex

- grubość włókna

- rodzaj materiału zasypowego

Odpowiedź:

BOISKO  PIŁKARSKIE

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko piłkarskie:

System trawy syntetycznej tkanej o wysokości włókna 50 mm wypełniony granulatem EPDM. System spełniający wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015).  Linie wklejone w nawierzchnię. W związku z przeznaczeniem obiektu oraz z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania osób korzystających z obiektu min. dzieci i młodzieży system oferowanej trawy syntetycznej ma posiadać klasyfikację odporności na ogień na poziomie min Cfl S1.

1.Rodzaj włókna runa: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe.

2.Wysokość włókna ponad podkładem 50 mm

3.Sztuczna trawa w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).

4.Grubość włókna – min 330 mikronów

5.Waga całkowita – min 2200 g/m2

6.Ilość pęczków – min. 10.000/m2,

7.Masa runa – min. 1500 g/m2,

8.Przepuszczalność sztucznej trawy dla wody minimum 6.800 mm/h

9.Siła wyrywania pęczka włókien z podkładu minimum 70 N

10. Ciężar włókna min 12 000 Dtex

11.Wypełnienie: EPDM recykling

12. Linie białe wklejane w nawierzchnie- zgodne w zakresie wymagań z oferowaną trawą syntetyczną

BOISKO TENISOWE MODERNIZOWANE SZTUCZNA TRAWA

Wymagane minimalne cechy funkcjonalne i użytkowe  trawy syntetycznej:

1.Rodzaj włókna:  Polipropylenowe, fibrylowane

2.Wysokość włókna:  12-16 mm

3. Waga włókna: min 1150 g/m2

4. Grubość każdego włókna: min 100-120 µm

5. Wypełnienie:  piasek kwarcowy

6. Kolor nawierzchni: kort ceglany, linie białe, strefa wolna zielona

7. Ciężar DTEX: min.6500

8. Ilość włókien na m2: min 115.000/m2

9. Waga całkowita: min 2100 g/m2

10. Przepuszczalność sztucznej trawy dla wody minimum 350 mm/h

ŚCIEŻKA PIESZO ROWEROWA POLIURETANOWA TYPU NATRYSK

Brzegowanie :

Wokół ścieżki należy zamontować obrzeża betonowe 8cm x 25cm x 100cm

Podbudowy

- kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 31,5 - 63,5 mm- grubość 20 cm – zagęścić

- kruszywo łamane (kruszone) o frakcji 0 -31,5 mm – grubość 10 cm –zagęścić

- warstwa wyrównawcza – kliniec kamienny frakcja 1-4 mm – grubość 5 cm – zagęścić

- nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk wg. poniższego opisu lub równoważna

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubości warstwy min 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów LA, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat IAAF First Class, Atest Higieniczny PZH, badania akredytowanego przez IAAF laboratorium, spełnia wymagania normy PN-EN 14877:2014.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny należeć min do kategorii 2.

Dla potwierdzenia jakości produktu wymagane będą dokumenty dotyczące nawierzchni syntetycznej, celem weryfikacji:

a) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

b) aktualny Atest PZH lub równoważny,

c) Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych cech funkcjonalnych systemu nawierzchni, poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

d) Kompletny raport niezależnej jednostki upoważniającej do badań na podstawie akredytacji potwierdzające uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień Cfl oraz wydzielanie dymu S1.

e) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20x15cm z metryką producenta,

f) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu EPDM z recyklingu z metryką producenta.

W przypadku wystąpienia zastrzeżeń dotyczących oferowanych rozwiązań zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania podstawowych weryfikujących badań laboratoryjnych dla zainstalowanego systemu nawierzchni, którymi (w przypadku stwierdzenia niezgodności) obciąży oferenta.

Pytanie: 2.

Czy zamawiający ściśle określa do kiedy musi zostać wykonany projekt budowlany ?

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy: §1. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej „ harmonogramem”, który stanowi Załącznik nr 2 do umowy, przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Termin realizacji projektu powinien umożliwić wykonanie całości zadania w terminie.

Pytanie: 3.

Kolor nawierzchni poliuretanowych oraz ze sztucznej trawy ma znaczący wpływ na cenę. W związku z tym bardzo prosimy o ścisłe określenie kolorystyki jaką należy zastosować na wyżej wymienionej inwestycji.

Odpowiedź:

Modernizacja istniejącego asfaltowego kortu tenisowego – sztuczna trawa (kort kolor ceglany, białe linie, pole poza kortem zielone);

Ścieszka rekreacyjno rowerowa – poliuretan typu natrysk w kolorze ceglanym;

Budowa boiska do piłki nożnej – sztuczna trawa (kolor zielony);

Budowa kortu tenisowego – nawierzchnia akrylowa (kolorystyka zgodna z PFU);

Pytanie: 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę ogrodzenia z panelu 2D 6/5/6 na ogrodzenie piłkochwytowe na słupach stalowych z wypełnieniem siatką polipropylenową, przy zachowaniu planowanych wysokości ogrodzenia?

Odpowiedź:

Brak zgody na zamianę.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści  SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

CZĘŚĆ XII otrzymuje brzmienie

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, Biuro Obsługi Interesanta (Dziennik Podawczy, parter), w terminie do dnia 29 października 2019 r. do godz. 11.00.

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy Proszowice, 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72, sala 8, w dniu 29 października 2019 r. o godz. 11.45.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.